BURMISTRZ GMINY I MIASTA DOBCZYCE

MIEJSCOWY PLAN

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

SOŁECTWA KĘDZIERZYNKA

USTALENIA PLANU

Instytut Rozwoju Miast

kwiecień, 2015 r.

GŁÓWNY PROJEKTANT PLANU

mgr Dorota Szlenk-Dziubek		– członek Okręgowej Izby Urbanistów nr KT – 152

mgr inż. Ewa Goras  			– członek Okręgowej Izby Urbanistów nr KT – 149

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Łukasz Kotuła	–	zagadnienia ekofizjograficzne i przyrodnicze, zagospodarowanie

przestrzenne

mgr inż. arch. Laura Klimczak	–	zagadnienia kulturowe, zagospodarowanie przestrzenne

mgr inż. arch. Anna Przeniczny	–	zagadnienia kulturowe, zagospodarowanie przestrzenne

mgr inż. Piotr Ogórek	–	zagospodarowanie przestrzenne

WSPÓŁPRACA

mgr Karolina Batkiewicz

GRAFIKA KOMPUTEROWA

mgr inż. Łukasz Kotuła

mgr inż. arch. Anna Przeniczny

| Kierownik Zespołu |  | Kierownik Instytutu Rozwoju Miast |
| --- | --- | --- |
| mgr Dorota Szlenk-Dziubek |  | dr Wojciech Jarczewski |

Uchwała Nr ……………………….

Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia …………………………………………

w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sołectwa Kędzierzynka

- Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.),

- Po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce (Uchwała Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2011 r.),

Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje

- Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka będącego przedmiotem Uchwały XXXIII/357/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2004 r., zwaną dalej planem.

- Obszar planu obejmuje teren o powierzchni ok. 498,8 ha, obejmujący sołectwo w jego granicach administracyjnych.

- Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1:2000,

- załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie wyłożenia,

- załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Rozdział I

Przepisy ogólne

- Następujące elementy występujące na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, są ustaleniami obowiązującymi:

- granice obszaru objętego planem (granice sołectwa),

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- strefa występowania osuwisk (wg SOPO oraz badań z 2010 r.) (§ 14),

- strefa o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk (§ 15),

- strefa, w której mogą wystąpić skomplikowane lub złożone warunki gruntowe (§ 16),

- orientacyjny zasięg obszaru zmeliorowanego (§ 17),

- symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz różnych zasadach ich zabudowy i zagospodarowania:

| a) | 1-44MN | – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 31), |
| --- | --- | --- |
| b) | 1-7MNU | – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (§ 32), |
| c) | 1-7M/g | – tereny istniejącej zabudowy położone w strefach związanych z występowaniem osuwisk (§ 33), |
| d) | 1-4RM | – tereny zabudowy zagrodowej (§ 34), |
| e) | UP | – tereny usług publicznych (§ 35), |
| f) | 1-2U1, U2 | – tereny usług (§ 36, § 37), |
| g) | US | – tereny sportu i rekreacji (§ 38), |
| h) | W | – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi (§ 39), |
| i) | 1-31R1 | – tereny gruntów rolnych (§ 40), |
| j) | 1-37R/ZL | – tereny gruntów rolnych z możliwością zalesienia (§ 41), |
| k) | 1-8WS1 | – tereny wód powierzchniowych śródlądowych i towarzyszącej im zieleni stanowiącej biologiczną obudowę cieków (§ 42), |
| l) | 1-3WS4 | – tereny wód powierzchniowych śródlądowych – zbiorniki wodne (§ 43), |
| ł) | 1-8ZL | – tereny lasów (§ 44), |
| m) | 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2 | – tereny komunikacji – drogi publiczne (§ 45), |
| n) | 1-17KDW | – tereny komunikacji – drogi wewnętrzne (§ 45). |

- Następujące elementy występujące na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wynikają z ustaleń przepisów odrębnych:

- lasy ochronne (§ 11),

- obszar szczególnego zagrożenia powodzią (§ 12),

- strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza (§ 13),

- strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza (§ 13),

- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (numeracja wg gminnej ewidencji zabytków) (§ 20),

- stanowiska archeologiczne (numeracja wg materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) (§ 21).

- Następujące elementy występujące na Rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały posiadają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu:

- granica strefy OWO dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 443 „Dolina rzeki Raby”,

- strefy techniczne wzdłuż istniejących napowietrznych linii 15kV,

- ciągi widokowe,

- punkty widokowe,

- cieki wodne,

- tereny o spadkach powyżej 15°,

- granice gminy.

- Jeżeli jest mowa o:

- dachu płaskim – rozumie się przez to dach lub stropodach o spadku do 12°,

- drogach publicznych – rozumie się przez to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne zgodnie z ustawą o drogach publicznych,

- drogach wewnętrznych – rozumie się przez to drogi nie zaliczone do dróg publicznych wrysowane lub nie wrysowane na Rysunku planu,

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.),

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się przez to linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie elewacji nowych budynków i innych obiektów kubaturowych, w stosunku do danej drogi, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię (maksymalnie 
o 1,5 m) schodów zewnętrznych, daszków, okapów, balkonów, przypór,

- nieuciążliwych obiektach usługowych – należy przez to rozumieć obiekty usługowe 
i rzemieślnicze nie zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- obudowie biologicznej cieku – rozumie się przez to roślinność zaroślową i trawiastą lub zadrzewienia występujące  w bezpośrednim otoczeniu cieków i rowów melioracyjnych,

- powierzchni całkowitej zabudowy – rozumie się przez to sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku, dla wszystkich budynków znajdujących się na działce (lub działkach) objętych projektem zagospodarowania lub zgłoszeniem,

- przestrzeni publicznej – rozumie się przez to powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno – przestrzennej, służące zaspakajaniu potrzeb ogółu użytkowników, tj.: ulice, drogi, place, przystanki komunikacji zbiorowej, parki, skwery i inne tereny wskazane w planie,

- przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem, jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony w terenie wyznaczonym planem, jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego. Powierzchnia terenu zajęta przez obiekty 
i urządzenia z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego (z wyłączeniem infrastruktury technicznej, dróg, ciągów pieszych, cieków) nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego),

- rzucie budynku – rozumie się przez to powierzchnię liczoną po zewnętrznym obrysie murów, słupów i podpór lub obudowy ścian przyziemia, bez wliczania w tą powierzchnię nie obudowanych schodów zewnętrznych, balkonów, przypór i innych elementów dekoracyjnych, tarasów,

- strefie – należy przez to rozumieć wydzieloną część obszaru objętego planem, określoną na Rysunku planu, w której obowiązują, dodatkowe, oprócz określonych dla danego terenu, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

- terenie – należy przez to rozumieć wydzieloną liniami rozgraniczającymi część obszaru objętego planem, o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach zagospodarowania, oznaczoną symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi go spośród innych terenów,

- trasie rowerowej – należy przez to rozumieć spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi (ścieżki) rowerowe i pieszo-rowerowe, pasy rowerowe na jezdniach ulic, jezdnie ulic o małym ruchu lub w strefach o ograniczonej prędkości ruchu, drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do pól, dukty leśne,

- usługach  publicznych – rozumie się przez to usługi z zakresu oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, kultury, opieki społecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej i administracji, bankowości, usług poczty i telekomunikacji, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego 
i przeciwpożarowego,

- wskaźniku intensywności zabudowy – rozumie się przez to parametr (minimalny lub maksymalny) wyrażony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni działki (działek) budowlanej objętej projektem zagospodarowania lub zgłoszeniem,

- wskaźniku powierzchni zabudowy – rozumie się przez to parametr liczony jako procentowy udział sumy rzutów wszystkich budynków w powierzchni działki (działek) budowlanej objętej projektem zagospodarowania lub zgłoszeniem,

- wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to parametr liczony jako procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki (działek) budowlanej objętej projektem zagospodarowania lub zgłoszeniem,

- wysokości zabudowy:

- w odniesieniu do budynków – rozumie się przez to wysokość budynku w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- w odniesieniu do pozostałych obiektów budowlanych – rozumie się przez to wysokość liczoną od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu danego obiektu,

- zabudowie mieszkaniowo-usługowej – rozumie się przez to budynek mieszkalny, w którym obowiązuje wydzielenie jednego lub dwóch lokali mieszkalnych. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali użytkowych. Łącznej powierzchni użytkowej lokali użytkowych nie określa się,

- zieleni urządzonej – rozumie się przez to zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej skomponowane pod względem estetycznym i plastycznym.

- Nazwy własne (m. in. dróg i ulic i obiektów) oraz numery budynków przywołane w tekście planu i opisane na Rysunku planu, należy rozumieć odpowiednio, jako nazwy i numery istniejące oraz stosowane w dniu sporządzenia projektu planu.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych

Zasady scalania i podziału nieruchomości

- Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

- Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem (z zastrzeżeniem ust. 3–4):

- dróg publicznych,

- sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę,

- urządzeń i zespołów umożliwiających pobór wód podziemnych,

- sieci i urządzeń kanalizacji,

- sieci i urządzeń zaopatrzenia w gaz,

- obiektów i budowli związanych z piętrzeniem wód,

- obiektów i budowli przeciwpożarowych,

- inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

- Przedsięwzięcia wymienione w ust. 2 pkt. 1–7 nie mogą być realizowane w terenach 1-8ZL.

- Przedsięwzięcia wymienione w ust. 2 pkt. 1–8 nie mogą być realizowane w terenach 1-4RM, 1-31R1, 1-37R/ZL, 1-8WS1, 1-3WS4 na gruntach rolnych, jeżeli ich realizacja wymaga uzyskania zgody na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.

- Prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej nie może powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice nieruchomości, do których użytkownik ma tytuł prawny, a zwłaszcza odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza.

- Jako obszary przestrzeni publicznej wskazuje się następujące tereny:

- teren usług publicznych – UP,

- teren usług sportu – US,

- tereny dróg publicznych – 1-4 KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2.

- Dopuszcza się urządzenie przestrzeni publicznych w terenach innych niż wymienione w ust. 1.

- Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

- obowiązuje zakaz stosowania elementów emitujących fosforyzujące lub pulsujące światło,

- przy realizacji obiektów małej architektury obowiązuje zakaz stosowania elementów odblaskowych.

Na obszarze objętym planem, ustala się następujące zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

- na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz:

- umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na budynkach oraz kapliczkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,

- lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych o powierzchni większej niż 4 m2,

- lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych emitujących fosforyzujące lub pulsujące światło,

- umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na dachach obiektów budowlanych oraz przystankach komunikacji,

- szyldy, tablice i urządzenia reklamowe na budynkach nie mogą być umieszczane powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej,

- szyldy, tablice i urządzenia reklamowe nie mogą przesłaniać otworów okiennych, balkonów, logii.

- Na obszarze objętym planem nie wskazuje się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

- W przypadku podjęcia procedury scaleń i podziałów nieruchomości ustala się następujące zasady ich przeprowadzania:

- granice scalenia określa się każdorazowo z zachowaniem odpowiednich przepisów,

- w przypadku objęcia scaleniem terenów przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne niż rolne i leśne należy zachować następujące zasady przy podziale nieruchomości:

- w terenach objętych scaleniem – każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną (w tym drogę wewnętrzną nie wyznaczoną na Rysunku planu),

- kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej a krawędzią tej drogi, powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni,

- front nowo wydzielanych działek budowlanych mieścić się ma w przedziale 18–30 m,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym, położonej w poszczególnych kategoriach terenu określono dla każdego terenu indywidualnie.

- Ustala się następujące zasady przeprowadzania podziałów nieruchomości:

- każda nowo wydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych. W przypadku braku dostępu do drogi publicznej, dla zespołu czterech i więcej działek obowiązuje wydzielenie działki pod drogę wewnętrzną o szerokości co najmniej 5,0 m,

- kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzącymi do drogi publicznej lub wewnętrznej a krawędzią tej drogi, powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni o ile szczególne warunki (tzn. kształt działki, układ zabudowy, ukształtowanie terenu, itp.) nie narzucają innego podziału,

- minimalną powierzchnię działki budowlanej powstałej po podziale geodezyjnym położonej w poszczególnych kategoriach terenu określono dla każdego terenu indywidualnie, w Rozdziale III,

- minimalne wielkości działek określone w Rozdziale III nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie nieruchomości przyległych oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami,

- minimalne wielkości działek określone w Rozdziale III nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych związanych z istniejącą zabudową oraz jeżeli podział służy uzyskaniu działki budowlanej z połączenia kilku nieruchomości, których parametry wyjściowe nie odpowiadają ustaleniom określonym w Rozdziale III,

- minimalne wielkości działek określone w Rozdziale III nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod obiekty małej architektury.

  - Dla całego obszaru objętego planem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom obowiązuje:

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,

- wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- zapewnienie możliwości dojazdu do budynków zgodnie z przepisami odrębnymi,

- w zakresie ochrony przed zagrożeniem osuwaniem się mas ziemnych, erozją gleb i powodziami:

- w terenach położonych w strefie występowania osuwisk (wg SOPO oraz badań z 2010 r.) oraz strefie o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk obowiązują ograniczenia zawarte w § 14 oraz § 15,

- na terenach położonych w strefie, w której mogą wystąpić skomplikowane lub złożone warunki gruntowe budowa nowych obiektów budowlanych wymaga uwzględnienia przepisów zawartych w § 16,

- na Rysunku planu jako informację dodatkową nie stanowiącą ustaleń planu wskazano tereny o spadkach powyżej 15°,

- na terenach położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zasady zawarte w § 12.

- Tereny oraz istniejące obiekty budowlane mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

- Dla zabudowy istniejącej (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zapisów zawartych w ust.  2 pkt. 9, 10):

- dopuszcza się utrzymanie bryły istniejących budynków i jej elementów w dotychczasowej postaci,

- położonej poza terenami 1-44MN, 1-7MNU, 1-7M/g, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W:

- w obrębie strefy występowania osuwisk oraz strefy o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk – dopuszcza się wyłącznie remont budynków,

- poza strefami wymienionymi w ust. 2 pkt. 2 lit. a – dopuszcza się remont i przebudowę budynków,

- położonej w terenach 1-7M/g – dopuszcza się remont i przebudowę budynków,

- położonej w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W – dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynków z zachowaniem ustaleń określonych dla poszczególnych kategorii terenów,

- położonej w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W o wysokości przekraczającej lub równej wysokości dopuszczonej w danym terenie – dopuszcza się rozbudowę i przebudowę budynków bez możliwości ich podwyższania. Dopuszczalną wysokość zabudowy określono dla poszczególnych kategorii terenów,

- położonej w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W o rzucie budynku przekraczającym wielkość dopuszczoną planem – dopuszcza się przebudowę i nadbudowę budynków bez zwiększania ich rzutu,

- położonej w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W, dla której parametry dotyczące wskaźnika intensywności zabudowy są równe lub większe niż ustalenia planu – dopuszcza się zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy maksymalnie o 5% i zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej maksymalnie o 5% (w stosunku do ustalonych dla terenu, w którym znajduje się dany budynek) wyłącznie w przypadku rozbudowy budynków związanej z poprawą standardów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- położonej w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM, UP, US, 1-2U1, U2, W, dla której parametry dotyczące wskaźnika powierzchni zabudowy są równe lub większe niż ustalenia planu – dopuszcza się zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy maksymalnie o 5% i zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej maksymalnie o 5% (w stosunku do ustalonych dla terenu, w którym znajduje się dany budynek) wyłącznie w przypadku rozbudowy budynków związanej z poprawą standardów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- dopuszcza się przebudowę istniejących budynków (bez możliwości rozbudowy) położonych w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi dróg 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2,

- dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków położonych w obszarze pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2 a określoną dla tych dróg nieprzekraczalną linią zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Obowiązuje zakaz rozbudowy ww. zabudowy w stronę osi tych dróg.

- Za zgodne z planem uznaje się:

- realizację niewyznaczonych w planie obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym, o ile realizacja ww. inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej,

- wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej w terenach 1-4RM, 1-31R1, 
1-37R/ZL, 1-8WS1, 1-3WS4 jeżeli ich realizacja nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej.

- Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

Zagrożenie powodziowe, osuwiska

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, na Rysunku planu, wskazuje się lasy ochronne.

- W stosunku do ww. lasów obowiązują regulacje wynikające z przepisów odrębnych.

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczony na podstawie sporządzonego przez Dyrektora RZGW w Krakowie opracowania „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralny element studium ochrony przeciwpowodziowej”.

- W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią:

- obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią,

- z zakazów wymienionych w pkt. 1, zgodnie z przepisami odrębnymi, zwolnić może w drodze decyzji Dyrektor RZGW.

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się strefę ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, oznaczoną na Rysunku planu.

- W strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, utrzymuje się istniejącą zabudowę z zakazem nadbudowy i rozbudowy zabudowań mieszkalnych.

- W obrębie ww. strefy obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności nie mogą być lokalizowane lokalne ujęcia wód oraz zakłady produkujące i przechowujące artykuły żywnościowe.

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się strefę ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, oznaczoną na Rysunku planu. W obrębie ww. strefy obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności nie mogą być lokalizowane lokalne ujęcia wód.

- W terenie położonym w granicach od 50 do 150 m od cmentarza, lokalizowanie zabudowań mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności jest możliwe pod warunkiem podłączenia tych obiektów do sieci wodociągowej zasilanej z ujęć zlokalizowanych poza strefą.

- Wyznacza się strefę występowania osuwisk (wg SOPO oraz badań z 2010 r.).

- W strefie tej, obowiązuje zakaz budowy nowych oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków.

- Dopuszcza się przebudowę, modernizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg.

- Realizację nowych sieci infrastruktury technicznej i dróg dopuszcza się wyłącznie w przypadku braku możliwości innego ich trasowania. Zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje oprócz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowanie  dodatkowo  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

- Wyznacza się strefę o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk.

- W strefie tej, obowiązuje zakaz budowy nowych oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków.

- Dopuszcza się przebudowę, modernizację sieci infrastruktury technicznej oraz dróg.

- Realizację nowych sieci infrastruktury technicznej i dróg dopuszcza się wyłącznie w przypadku braku możliwości innego ich trasowania. Zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązuje oprócz ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, opracowanie  dodatkowo  dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

- Wyznacza się strefę, w której mogą wystąpić skomplikowane lub złożone warunki gruntowe.

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, w strefie tej, przy budowie nowych obiektów budowlanych, obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Na Rysunku planu wskazuje się orientacyjny zasięg obszaru zmeliorowanego.

- W obszarze tym, budowa obiektów budowlanych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich przebudowa i remonty nie mogą doprowadzić do przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń melioracyjnych. Obowiązuje zachowanie ciągłości systemu melioracyjnego.

- W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują następujące zasady:

- zachowanie istniejących cieków wraz z ich obudową biologiczną,

- zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do potoku położonego w obrębie terenów 
1-8WS1 w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegowej cieku,

- zakaz grodzenia nieruchomości przylegających do pozostałych cieków oraz zbiornika w terenie 
1-3WS4 w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej cieku lub zbiornika,

- zakaz stosowania ogrodzeń trwale związanych z podłożem w odległości 1,5–4,0 m od linii brzegowej cieków. W odległości 1,5–4,0 m od linii brzegowej cieków dopuszcza się stosowanie ogrodzeń łatwych do demontażu,

- zakaz stosowania ogrodzeń z użyciem prefabrykatów betonowych (z wyjątkiem słupków i murków podwalinowych) oraz blachy,

- obowiązek zapewnienia drożności koryt wód płynących, w tym wód okresowych (pokazanych i niepokazanych na Rysunku planu) i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się techniczne umocnienie koryt cieków naturalnych w zakresie wynikającym z realizacji zadań związanych 
z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową,

- zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych innych niż obiekty i urządzenia wodne, obiekty i urządzenia infrastruktury drogowej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w odległości mniejszej niż 15 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej,

- zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 15 m od granicy terenów 1-8ZL,

- w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach przepisów odrębnych.

- Dla celów ochrony przed hałasem, ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Zgodnie z przepisami odrębnymi, dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych w § 2 poziom hałasu nie może przekraczać:

- dla terenów 1-44MN, 1-7M/g, 1-4RM,  – poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dla terenów 1-7MNU, 1-2U1, U2 – poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- dla terenów UP, US – poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

- dla pozostałych terenów – nie ustala się.

- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (numeracja wg gminnej ewidencji zabytków), oznaczone na Rysunku planu, podlegające prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów odrębnych, wymienione w ust. 5.

- Obowiązują następujące zasady i wymagania dotyczące ochrony obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 5:

- utrzymuje się obiekty zabytkowe i zakazuje przekształceń powodujących obniżenie ich wartości historycznych, estetycznych i architektonicznych,

- rozbiórka obiektów zabytkowych wymaga uzgodnień z właściwym organem w zakresie ochrony zabytków,

- obowiązuje zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

- Wykreślenie lub włączenie obiektu z/do gminnej ewidencji zabytków lub zmiana numeracji budynków nie powoduje konieczności zmiany planu.

- W przypadku wykreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków, dla nowej zabudowy powstającej w jego miejsce, nie obowiązują ograniczenia określone w ust. 2.

- Gminna ewidencja zabytków obejmuje (numeracja wg gminnej ewidencji zabytków):

| 1) | Kapliczka z Kamiennym Krzyżem | - przy dawnej szkole, |
| --- | --- | --- |
| 2) | Szkoła | - Kędzierzynka 119, |
| 3) | Zagroda | - Kędzierzynka 49. |

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się stanowiska archeologiczne (numeracja wg materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

- Wszelkie działania wymagające prowadzenia robót ziemnych (z wyjątkiem związanych z uprawami rolnymi) w obrębie stanowiska wymagają zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi.

IV.	Zasady przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego oraz zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem:

- Podstawowy układ komunikacyjny obsługujący teren objęty planem stanowią istniejące drogi publiczne oznaczone na Rysunku planu 1-4KDL (drogi klasy lokalnej), 1-2KDD1, 1-5KDD2 (drogi klasy dojazdowej). Uzupełniający układ komunikacyjny stanowią zaznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne 1-17KDW.

- Utrzymuje się istniejący układ drogowy w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi z możliwością modernizacji i przebudowy systemu dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do istniejących i projektowanych dróg, oznaczonych na Rysunku planu symbolami 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2 – zgodnie z Rysunkiem planu (z zastrzeżeniem ust. 7).

- W przypadku braku oznaczenia na Rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg 
1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2, obowiązują przepisy odrębne.

- W terenach zabudowanych, w odniesieniu do istniejących i projektowanych dróg oznaczonych na Rysunku planu symbolami 1-17KDW dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczającej danej drogi.

- W odniesieniu do nieoznaczonych na Rysunku planu istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy w odległości nie mniejszej niż 6 m od osi drogi.

- Zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – gdy lokalizacja budynków byłaby niemożliwa ze względu na ukształtowanie terenu lub zachowanie wymaganych przepisami odrębnymi odległości od obiektów istniejących, dla dróg 1-2KDD1, 1-5KDD2 dopuszcza się lokalizację budynków w odległości mniejszej niż określone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi.

- Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania (w tym miejsca realizowane w garażach) w terenach 1-44MN, 1-7MNU, 1-4RM:

- dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w ilości: minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie,

- dla nowo realizowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej – w ilości: minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na 25 m2 powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej pod usługi,

- dla nowo realizowanych obiektów usługowych w terenach 1-7MNU – w ilości: minimum 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych oraz minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych,

- dla nowo realizowanej zabudowy zagrodowej – w ilości: minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz minimum jedno miejsce dla maszyn rolniczych,

- dla nowo realizowanych obiektów służących produkcji rolniczej w terenach 1-4RM – w ilości: minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych,

- w przypadku zmiany funkcji obiektu obowiązuje zapewnienie miejsc do parkowania w ilości liczonej według wskaźników odpowiednio jak w punktach 1–5.

- Ilość miejsc do parkowania dla pozostałych terenów określono  w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale III.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- Utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w wodę, zasilany w oparciu o studnie głębinowe (rurociąg (110, (90, (80 i inne) z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji.

- Przyłącza należy realizować stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązują regulacje zawarte w § 8. Dopuszcza się rozbudowę istniejących układów wodociągowych, umożliwiającą podłączenie dodatkowego źródła zasilania lub zmianę źródła zasilania danego wodociągu.

- Sieć wodociągową należy rozbudowywać stosownie do potrzeb.

- W przypadkach braku technicznej możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, lub braku zaspokojenia potrzeb istniejącymi systemami sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualne źródła zaopatrzenia w wodę, wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wymagane jest zapewnienie ochrony ujęć wody poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń w obrębie ustanowionych stref ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Nowoprojektowane sieci wodociągowe należy prowadzić poza pasem drogowym istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:

- Docelowo, odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem odbywać się będzie w oparciu o zbiorczą sieć kanalizacyjną, ze zrzutem ścieków do oczyszczalni miejskiej w Dobczycach (rurociągi (40- (200). Dopuszcza się zastosowanie innych średnic rurociągów.

- Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest podłączenie nowopowstających obiektów do sieci kanalizacji gminnej.

- W przypadkach braku sieci lub braku technicznej możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, lub braku zaspokojenia potrzeb istniejącymi systemami sieci kanalizacyjnej dopuszcza się:

- dla terenów położonych w obrębie aglomeracji Dobczyce Centrum - zbiorowe systemy oczyszczania ścieków lub zastosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych,

- dla terenów położonych poza aglomeracją Dobczyce Centrum - zbiorowe lub indywidualne systemy oczyszczania ścieków lub zastosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych.

- Obowiązuje zakaz wprowadzania do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych i opadowych; wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych i opadowych dopuszcza się wyłącznie za zgodą zarządcy sieci, pod warunkiem wcześniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków komunalnych z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych.

- Obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.

- Nowo projektowane sieci kanalizacyjne należy prowadzić poza pasem drogowym istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

- Obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych. Zagospodarowanie wód opadowych nie może naruszać stanu wód na gruncie ze szkodą dla terenów sąsiednich.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:

- Utrzymuje się istniejącą infrastrukturę oraz dopuszcza się jej remonty, przebudowę i rozbudowę.

- Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

- Dopuszczalne trasy gazociągów nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

- Wzdłuż istniejących i nowo realizowanych gazociągów należy zachować strefy kontrolowane (strefy zagrożenia wybuchem).

- Wymiary oraz warunki zagospodarowania strefy zagrożenia wybuchem oraz stref kontrolowanych, o których mowa powyżej ustalono w postanowieniach przepisów odrębnych.

- Nowo projektowane sieci i urządzenia zaopatrzenia w gaz należy lokalizować poza pasem drogowym istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci infrastruktury elektroenergetycznej:

- Utrzymuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyki oraz dopuszcza się jej remonty, przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych sieci z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 4.

- Podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną będzie istniejąca sieć średniego napięcia 15 kV, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.

- Wzdłuż istniejących i nowo realizowanych linii elektroenergetycznych, wokół istniejących i nowo realizowanych stacji transformatorowych należy pozostawić strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych.

- W przypadku skablowania lub zmiany przebiegu linii energetycznych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych w terenach położonych w obrębie dotychczasowych stref technicznych tych linii, na warunkach określonych przez zarządcę sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz budowę wnętrzowych, kontenerowych i napowietrznych (słupowych) stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Ich lokalizacja nie może kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

- Nowo projektowane linie i urządzenia energetyczne należy lokalizować poza pasem drogowym istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

- Utrzymuje się istniejące systemy grzewcze z możliwością ich modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy.

- Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła.

- Dopuszcza się budowę lokalnych sieci ciepłowniczych z kotłowniami niskoemisyjnymi opalanymi gazem lub lekkim olejem opałowym, jeżeli nie kolidują z innymi ustaleniami planu.

- Do celów grzewczych należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska poprzez stosowanie paliw niskoemisyjnych lub nieemisyjnych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 30.

Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji, lokalizacji urządzeń infrastruktury telekomunikacji i rozbudowy sieci na obszarze objętym planem:

- Utrzymuje się istniejące sieci telekomunikacyjne z możliwością ich modernizacji, rozbudowy oraz przebudowy.

- Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę sieci infrastruktury telekomunikacji oraz obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji. Dopuszczalne lokalizacje nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.

- W terenach 1-44MN, 1-7MNU dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieznacznym oddziaływaniu.

- Nowo projektowane linie i urządzenia telekomunikacyjne należy lokalizować poza pasem drogowym istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię z odnawialnych źródeł energii:

    - Obowiązuje zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię  o mocy przekraczającej 100 kW.

    - Na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru.

    - Dopuszcza się realizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wyłącznie na potrzeby własne.

    - Lokalizację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych dopuszcza się wyłącznie w terenach 1-44MN, 1-7MNU, UP, US, 1-2U1, U2, W.

    - Dopuszcza się wykorzystanie do ogrzewania budynków pomp ciepła.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe – przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania

- Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-44MN.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

- lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej,

- utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,

- obiekty usług publicznych,

- zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

- cieki wodne z obudową biologiczną,

- budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże, miejsca do parkowania, parkingi,

- obiekty małej architektury,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- W terenach 1-44MN ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym i bliźniaczym,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 50%,

- minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2,

- w części terenu 40MN obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie ochrony sanitarnej 50 m lub w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, zawarte w § 13.

- Ustala się zasady kształtowania zabudowy w terenach wymienionych w ust. 1 (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust.2),

- maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 200 m2; dopuszcza się zwiększenie maksymalnego rzutu budynku do 300 m2 dla działek większych niż 1200 m2,

- maksymalna ilość kondygnacji:

- maksymalna ilość kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne; ilości kondygnacji innych niż nadziemne nie określa się,

- wysokość zabudowy:

- dla budynków usług publicznych – nie może przekraczać 12,0 m,

- dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych – nie może przekraczać 9,0 m,

- dla pozostałych budynków  – nie może przekraczać 7,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450, o jednakowej długości przeciwległych połaci; długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu; dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla garaży typu „blaszak”,

- w przypadku dobudowy garażu lub budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego lub usługowego dopuszcza się stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci i przekrycie ich dachami o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego,

- dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych  z tolerancją +/- 5%,

- obowiązuje zakaz:

- stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

- wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier, drewno,

- pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, drewno; dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych  trawą.

- kolorystyka elewacji i dachów budynków:

- ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla elementów drewnianych – nie określa się,

- dachy – czarny, grafitowy, czerwony, brązowy, zielony; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUGOWEJ oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-7MNU.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

  - lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej,

  - lokalizację nieuciążliwych obiektów usługowych,

  - obiekty usług publicznych,

  - utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 9,

  - zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:

  - nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

  - cieki wodne z obudową biologiczną,

  - budynki gospodarcze, garaże, miejsca do parkowania, parkingi,

  - obiekty małej architektury,

  - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- W terenach 1-7MNU ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

  - obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym i bliźniaczym,

  - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,

  - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

  - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,

  - minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 40%,

  - minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy jednorodzinnej  mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej – 700 m2,

- dla zabudowy usługowej (w tym rzemiosło) – 500 m2,

  - w części terenów 6MNU, 7MNU obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie ochrony sanitarnej 50 m lub w strefie ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza, zawarte 
w § 13.

- Ustala się zasady kształtowania zabudowy w terenach wymienionych w ust. 1 (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2):

  - maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 200 m2; dopuszcza się zwiększenie maksymalnego rzutu budynku do 300 m2 dla działek większych niż 1200 m2,

  - maksymalna ilość kondygnacji:

    - dla budynków usługowych (w tym rzemiosło): 3 kondygnacje nadziemne,

    - dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych: 2 kondygnacje nadziemne,

    - dla pozostałej zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne,

    - ilości kondygnacji innych niż nadziemne nie określa się,

  - wysokość zabudowy:

    - dla budynków mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych – nie może przekraczać 9,0 m,

    - dla budynków usługowych (w tym rzemiosło): nie może przekraczać 12,0 m,

    - dla pozostałych budynków  – nie może przekraczać 7,0 m,

    - dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

  - dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450, o jednakowej długości przeciwległych połaci; długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu; dopuszcza się stasowanie dachów płaskich dla garaży typu „blaszak”,

  - w przypadku dobudowy garażu lub budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego lub usługowego dopuszcza się stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci i przekrycie ich dachami o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego

  - dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych  z tolerancją +/- 5%,

  - obowiązuje zakaz:

- stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

  - wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier, drewno,

  - pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, drewno; dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych trawą,

  - kolorystyka elewacji i dachów budynków:

    - ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla cegły – kolor naturalny; dla elementów drewnianych – nie określa się,

    - dachy – czarny, grafitowy, czerwony, brązowy, zielony; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

  - Wyznacza się TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY położone w strefach związanych z występowaniem osuwisk oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-7M/g.

  - W terenach 1-7M/g obowiązują ograniczenia wynikające z położenia w strefie występowania osuwisk (§ 14) lub strefie o ograniczonej stabilności gruntów przy skarpach osuwisk (§ 15).

  - Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu 1-7M/g pod utrzymanie istniejącej zabudowy. W terenach tych obowiązują następujące zasady:

- obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy oraz odbudowy, rozbudowy i nadbudowy zabudowy istniejącej,

- dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy,

- modernizacja, budowa i przebudowa dróg oraz sieci infrastruktury technicznej, zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 14 i § 15,

- dopuszcza się zmianę funkcji z mieszkaniowej na mieszkaniowo-usługową lub usługową; nie dopuszcza się adaptacji budynków gospodarczych na mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 700 m2,

- utrzymuje się istniejące w dniu wejścia planu w życie wskaźniki intensywności zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, wskaźnik powierzchni zabudowy. Ze względu na specyfikę terenu nie ustala się ilości miejsc do parkowania.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

1.	Wyznacza się TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-4RM.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu 1-4RM pod:

- lokalizację zabudowy zagrodowej,

- lokalizację budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej,

- zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym,

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenu 1-4RM pod:

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne z zastrzeżeniem zapisów zawartych w  § 4 ust 4,,

- obiekty małej architektury,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zapisów zawartych w  § 4 ust 4.

- W terenach 1-4RM ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,3,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 60%,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200m2,

- minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych  – 18 m.

- W terenach 1-4RM obowiązują zasady kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2):

- maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 200 m2; dopuszcza się zwiększenie maksymalnego rzutu budynku do 300 m2 dla działek większych niż 1200 m2,

- maksymalna ilość kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne; ilości kondygnacji innych niż nadziemne nie określa się,

- wysokość zabudowy:

- dla budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej – nie może przekraczać 9,0 m,

- dla pozostałych budynków  – nie może przekraczać 7,0 m,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450, o jednakowej długości przeciwległych połaci; długość kalenicy w przypadku dachów wielospadowych nie powinna być mniejsza niż 1/3 długości całego dachu; dopuszcza się stosowanie dachów płaskich dla garaży typu „blaszak”,

- w przypadku dobudowy garażu lub budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego lub usługowego dopuszcza się stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci i przekrycie ich dachami o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego,

- dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych z tolerancją +/- 5%,

- obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

- wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier, drewno,

- pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, drewno; dopuszcza się stosowanie dachów pokrytych trawą.

- kolorystyka elewacji i dachów budynków:

- ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla elementów drewnianych – nie określa się,

- dachy – czarny, grafitowy, czerwony, brązowy, zielony; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY USŁUG PUBLICZNYCH oznaczone na Rysunku planu symbolem UP.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów UP pod:

- usługi publiczne,

- zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów UP pod:

- mieszkania związane z przeznaczeniem podstawowym,

- prowadzenie działalności usługowej jako usługi towarzyszącej funkcji podstawowej na powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni użytkowej danego budynku,

- budynki gospodarcze, garaże,

- place manewrowe, miejsca do parkowania, parkingi służące obsłudze obiektów zlokalizowanych w obrębie danego terenu,

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

- obiekty małej architektury,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,45,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

- wielkość nowych działek budowlanych – w przypadku podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 600 m2,

- dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania  (w tym miejsca realizowane w garażach) w ilości minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej.

- Ustala się zasady kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2):

- budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,

- wysokość zabudowy dla budynków z zakresu użytkowania podstawowego nie może przekraczać 12,0 m,

- wysokość zabudowy dla pozostałych budynków (w tym garaży i budynków gospodarczych) 
nie może przekraczać 9,0 m,

- wysokość zabudowy dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

- dopuszcza się indywidualną formę zabudowy.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 
nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY USŁUG oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-2U1.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1-2U1 pod:

- nieuciążliwe obiekty usługowe,

- bazy, składy,

- zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym,

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-2U1 pod:

- realizację funkcji mieszkaniowej w obiektach usługowych,

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

- miejsca do parkowania, parkingi,

- budynki gospodarcze, garaże,

- obiekty małej architektury,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- W terenach 1-2U1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 400 m2,

- minimalna szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m,

- dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej.

- W terenach 1-2U1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2):

- maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni – 200 m2,

- maksymalna długość elewacji budynku lub zespołu połączonych budynków nie może być większa niż 30 m,

- maksymalna ilość kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne,

- wysokość zabudowy nie może przekraczać:

- dla budynków usługowych – 12,0 m przy dachu dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu 370- 450 lub 9,5 m przy dachu płaskim,

- dla pozostałych budynków – 7,0 m przy dachu dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu 370- 450 lub 5,0 m przy dachu płaskim,

- dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się

- dach z kalenicą równoległą do dłuższego boku budynku,

- dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych  z tolerancją +/- 5%,

- obowiązuje zakaz:

- stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

- wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, szkło, cegła, klinkier, drewno,

- pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, blacha, drewno,

- kolorystyka elewacji i dachów budynków:

- ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla cegły – kolor naturalny; dla elementów drewnianych – nie określa się,

- dachy – czarny, grafitowy, brązowy; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY USŁUG oznaczone na Rysunku planu symbolem U2.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu symbolem U2 pod:

- nieuciążliwe obiekty usługowe,

- gospodarstwa intensywnej produkcji rolniczej i hodowlanej,

- obiekty przetwórstwa rolniczego,

- składy, magazyny,

- zieleń urządzoną.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenu U2  pod:

  - nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

  - miejsca do parkowania, parkingi,

  - budynki gospodarcze, garaże,

  - obiekty małej architektury,

  - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

- W terenie U2 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

  - obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

  - maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,60,

  - minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

  - maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 45%,

  - minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej –  30%,

  - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 400 m2,

  - minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m,

  - dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej.

- W terenie U2  ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 9 ust. 2):

  - maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni – 400 m2,

  - maksymalna długość elewacji budynku lub zespołu połączonych budynków nie może być większa niż 30 m,

  - maksymalna ilość kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne,

  - wysokość zabudowy nie może przekraczać:

    - dla budynków usługowych, składowych, przetwórczych – 12,0 m przy dachu dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450 lub 9,5 m przy dachu płaskim,

    - dla pozostałych budynków – 7,0 m przy dachu dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450 lub 5,0 m przy dachu płaskim,

    - dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

  - dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych  z tolerancją +/- 5%,

  - obowiązuje zakaz:

    - stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

  - wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, szkło, cegła, klinkier, drewno,

  - pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, blacha, drewno,

  - kolorystyka elewacji i dachów budynków:

    - ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla cegły – kolor naturalny; dla elementów drewnianych – nie określa się,

    - dachy – czarny, grafitowy, brązowy; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY SPORTU I REKREACJI oznaczone na Rysunku planu symbolem US.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu US pod:

- boiska sportowe,

- zieleń urządzoną.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenu US pod:

- szatnie i budynki socjalne,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

- zadaszenia, obiekty małej architektury,

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne,

- miejsca do parkowania, parkingi.

- W terenie US ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy liczony jako udział powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu US – 0,2,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 5%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 80% przy boisku trawiastym oraz 20% przy boiskach o innej nawierzchni,

- minimalna ustalana podziałem szerokość nowo wydzielanych działek budowlanych – 18 m,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1000 m2,

- dla nowo realizowanych oraz rozbudowywanych obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania w ilości: minimum 1 miejsce na 2 zatrudnionych oraz dodatkowo minimum 2 miejsce na 10 użytkowników (jednocześnie); dopuszcza się realizację miejsc do parkowania w terenie 24MN, 1MNU lub 3MNU.

- W terenie US ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy dla budynków:

- maksymalny rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 40 m2,

- maksymalna ilość kondygnacji:

- 2  kondygnacje nadziemne,

- ilości kondygnacji  innych niż nadziemne nie określa się,

- maksymalna wysokość zabudowy – dla budynków: 7,0 m przy dachu dwu lub wielospadowym lub 5,0 m przy dachu płaskim; dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się,

- przy dachu dwu lub wielospadowym – kalenica równoległa do dłuższego boku budynku, 
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu pod kątem 370–450 oraz o jednakowej długości przeciwległych połaci,

- obowiązuje zakaz stosowania połaci dachowych tworzących formy dwuspadowe przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,

- dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć; łączna długość lukarn znajdujących się na jednej ścianie budynku nie może przekraczać 1/3 długości tej ściany; obowiązuje jedna forma lukarn na budynku; kąt nachylenia lukarn ma odpowiadać kątowi nachylenia głównych połaci dachowych  z tolerancją +/- 5%,

- wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier, drewno,

- pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje, drewno; dopuszcza się stosowanie dachów pokryty trawą,

- kolorystyka elewacji i dachów budynków:

- ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla cegły – kolor naturalny; dla elementów drewnianych – nie określa się,

- dachy – czarny, grafitowy, czerwony, brązowy; dla elementów drewnianych dopuszcza się naturalny kolor drewna.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – WODOCIĄGI oznaczone na Rysunku planu symbolem W.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu W pod lokalizację obiektów i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów W pod:

- obiekty administracyjno-gospodarcze związane z zaopatrzeniem w wodę,

- miejsca do parkowania,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

- nieoznaczone na Rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne

- zieleń.

- W terenach W ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,20,

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 20%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej –  50%,

- ilość miejsca do parkowania – nie ustala się ze względu na specyfikę terenu.

- W przypadku realizacji obiektów kubaturowych obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- maksymalny rzut budynku – 20 m2,

- maksymalna ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna,

- maksymalna wysokość zabudowy dla budynków– 5,0 m; dla pozostałych obiektów budowlanych – nie określa się

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachu 370–450, o jednakowej długości przeciwległych połaci lub dach płaski,

- dopuszcza się możliwość doświetlenia poddasza przy użyciu okien w szczytach, okien połaciowych,

- wykończenie elewacji budynków – tynk, kamień naturalny lub sztuczny, cegła, klinkier,

- pokrycie dachów – materiały ceramiczne lub ich imitacje,

- kolorystyka elewacji i dachów budynków:

- ściany – biel, jasne odcienie kremu i beżu; dla cegły – kolor naturalny,

- dachy – czarny, grafitowy, czerwony, brązowy.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY GRUNTÓW ROLNYCH oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-31R1.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-31R1 pod grunty rolne.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-31R1 pod:

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 4 ust 4,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych,

- cieki wodne wraz z obudową biologiczną,

- zadrzewienia śródpolne,

- zalesienia w trybie przepisów odrębnych poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- W terenach 1-31R1 obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno – spożywczemu.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY GRUNTÓW ROLNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZALESIENIA oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-37R/ZL.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-37R/ZL pod:

- grunty rolne,

- zalesienia w trybie przepisów odrębnych, poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-37R/ZL pod:

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 4 ust 4,

- drogi do gruntów rolnych,

- cieki wodne wraz z obudową biologiczną,

- zadrzewienia śródpolne.

- W terenach 1-37R/ZL obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno – spożywczemu.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

:

- Wyznacza się TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I TOWARZYSZĄCEJ IM ZIELENI STANOWIĄCEJ BIOLOGICZNĄ OBUDOWĘ CIEKÓW oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-8WS1.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-8WS1 pod cieki wraz z obudową biologiczną.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-8WS1 pod:

- grunty rolne; obowiązuje zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich wchodzących w skład gospodarstw rolnych oraz budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno – spożywczemu,

- urządzenia związane z gospodarką wodną,

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 4 ust 4,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych,

- obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej,

- kładki, mosty.

- Obowiązuje utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH – ZBIORNIKI WODNE oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-3WS4.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-3WS4 pod:

- zbiornik wodny wraz z obudową biologiczną,

- stawy rybne wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

- obiekty i urządzenia związane z gospodarką wodną.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-3WS4 pod:

- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 4 ust 4,

- drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów 1-3WS4:

- obowiązuje utrzymanie obudowy biologicznej z zachowaniem zasad ochrony przeciwpowodziowej,

- dopuszcza się wprowadzenie zieleni urządzonej i obiektów małej architektury,

- obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY LASÓW oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-8ZL.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-8ZL pod:

- lasy, polany śródleśne.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów 1-8ZL pod:

- drogi leśne i dukty,

- obiekty i urządzenia obsługi gospodarki leśnej,

- cieki wodne,

- wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych, ścieżek pieszych i tras rowerowych.

- Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów 1-8ZL:

- zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi w planach urządzania lasów,

- utrzymuje się wydzielone geodezyjnie drogi do pól.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

- Wyznacza się TERENY KOMUNIKACJI – DROGI PUBLICZNE oznaczone na Rysunku planu symbolami 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2.

- Wyznacza się TERENY KOMUNIKACJI – DROGI WEWNĘTRZNE oznaczone na Rysunku planu symbolami 1-17KDW.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod istniejące i projektowane publiczne drogi, ulice wraz z wyposażeniem towarzyszącym dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi, infrastrukturą i urządzeniami służącymi organizacji ruchu i ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.

- Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 1-17KDW pod istniejące i projektowane drogi wewnętrzne wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i zabezpieczającymi.

- Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 i ust. 2  pod lokalizację:

- zatok postojowych,

- ciągów pieszych i tras rowerowych,

- za wyjątkiem 1-17KDW – zatok autobusowych i urządzonych przystanków dla pasażerów,

- zieleni urządzonej i izolacyjnej,

- urządzeń służących izolacji od uciążliwości ruchu drogowego,

- elementów małej architektury,

- cieków wodnych wraz z obudową biologiczną,

- urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi.

- Dla terenów wymienionych w ust. 1 obowiązują następujące szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1-4KDL – minimum 12,0 m (z dostosowaniem szerokości do geometrii skrzyżowań). Szerokość dróg 2KDL i 3KDL została fragmentarycznie zawężona ze względu na istniejące zainwestowanie terenu,

- 1-2KDD1 – minimum 10,0 m (z dostosowaniem szerokości do geometrii skrzyżowań),

- 1-5KDD2 – minimum 5,0 m (z dostosowaniem szerokości do geometrii skrzyżowań). Szerokość dróg 1-5KDD2 została zawężona ze względu na istniejące zainwestowanie terenu.

- Dla terenów wymienionych w ust.  2 obowiązują szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

- W przypadku rozbieżności Rysunku planu z ustaleniami zawartymi w ust. 6, obowiązuje Rysunek planu.

- Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala się następujące zasady ich realizacji 
i modernizacji:

- 1-4KDL:

- jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,

- szerokość jezdni – minimum 5,5 m,

- 1-2KDD1, 1-5KDD2:

- jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,

- szerokość jezdni – minimum 5,0 m. Dla dróg 1-5KDD2 dopuszcza się ograniczenie szerokości jezdni i dostosowanie jej do istniejącej zabudowy.

- Lokalizację ogrodzeń dopuszcza się poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi dróg oznaczonych na Rysunku planu symbolami 1-4KDL, 1-2KDD1, 1-5KDD2. Lokalizowanie ogrodzeń w obrębie linii rozgraniczających dróg 1-2KDD1, 1-5KDD2, 1-17KDW dopuszcza się wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi w sytuacji konieczności zachowania linii ogrodzeń.

- Remont i przebudowę istniejących ogrodzeń położonych w obrębie linii rozgraniczających dróg dopuszcza się wyłącznie za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

- Wszelkie działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów wymienionych w ust. 1 i 2 nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Rozdziale I i II.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 30%.

W obszarze objętym planem, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka będący przedmiotem Uchwały XXXIII/357/04 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2004 r.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.